Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/11/2018 - Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa przenośnego zestawu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI oraz przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem, pod kątem badania kondycji roślin

Założenia i przeznaczenie przedmiotu zamówienia

- Aparat przeznaczony jest do bezinwazyjnego pomiaru promieniowania PAR oraz do obliczania bezpośrednio w terenie współczynnika powierzchni liści LAI

- Aparat przeznaczony jest do pomiaru chlorofilu i innych parametrów w warunkach terenowych

Opis i wymagania techniczne przedmiotu zamówienia

- Aparat do bezinwazyjnego pomiaru promieniowania PAR oraz do obliczania bezpośrednio w terenie współczynnika powierzchni liści LAI ma spełniać następujące minimalne wymagania:

- Ilość wbudowanych czujników PAR: 80

- Możliwość sczytywania danych do komputera

- Rozdzielczość przestrzenna: 1 cm

- Środowisko pracy: od 0 do 50 °C, 0-100% wilgotności względnej

- Pojemność pamięci: min. 1 MB RAM

- Zakres pomiarowy PAR: 0 do > 2500 mmol/m2/s

- Rozdzielczość: min. 1 mmol/m2/s

- Możliwość przewodowego połączenia z komputerem

- Automatyczna rejestracja danych

- Funkcyjna klawiatura do obsługi menu

- Zasilanie bateriami lub akumulatorem

- Długość czujnika: min. 80 cm

- Aparat do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem ma spełniać następujące minimalne wymagania:

- Mierzone parametry:

- indeks chlorofilu – Chl

- indeks flawonoli – Flav

- wskaźnik antocyjanów – Anth

- wskaźnik NBI -  statusu odżywiania azotem, stosunek Chl/Flav

- Źródła światła:

- 1 dioda LED emitująca światło UV-A

- 1 dioda LED emitująca światło zielone

- 1 dioda LED emitująca światło czerwone

- 2 diody LED emitujące światło NIR

- Temperatura pracy – od 5 do 40 °C

- Mierzona powierzchnia próbki – do 5 mm średnicy

- Grubość próbki – do 1 mm

- Dostępna powierzchnia pomiaru – do 8,5 cm

- Interfejs – ekran LCD

- Pobieranie danych – przez port USB

- Wbudowany GPS

- Bateria  lub akumulatory

Zakres zakupu

- Zakup i dostawa kompletnego aparatu z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej pracy

- Dokumentacja:

- dokumentacja techniczna urządzenia/urządzeń i wyposażenia z opisem i charakterystyką w niezbędnym dla użytkownika zakresie

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi i użytkowania

Przepisy, standardy, gwarancje i inne wymagania

- przedmiot zamówienia musi być nowy

- wymagany minimalny okres gwarancji:

- 12 miesięcy od daty protokołu odbioru po uruchomieniu

- maksymalny czas naprawy do 30 dni od dnia zgłoszenia

- maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy

Zawartość oferty

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2),

- formularz oferty (Załącznik nr 3),

- potwierdzenie zgodności parametrów technicznych z zakresem i wymaganiami niniejszej specyfikacji

- dostępne karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych urządzeń/urządzenia